## Slide 1: 《计算机系统结构》实验
邢建国
2015.3

## Slide 2: 内容安排
实验一 Cache模拟器
实验二 数字系统设计及4指令处理器仿真
实验三 流水线及指令调度
实验四 TLP（OpenMP、MPI）
实验五 RLP（Hadoop）

## Slide 3: 教材&参考书目
John L. Hennessy, ‎David A. Patterson
Computer Architecture，A Quantitative Approach, 5th Edition
David A. Patterson，John L. Hennessy
Computer Organization and Design, Fifth Edition: The Hardware/Software Interface

## Slide 4: 实验一 Cache模拟器
实验目的：
1、了解cache基本原理：cache组织、置换、写策略等
2、了解cache的参数与性能关系
实验内容：
1、设计一个Cache 模拟器
2、验证模拟器
3、比较不同参数、置换算法等对cache性能的影响。
*4、在实验1的基础上，增加一些优化算法（如预取）

## Slide 5: 输入
trace文件
一个内存访问序列文件（R：读数据/指令、W：写数据）
如gcc.trace:
0041f7a0 R
13f5e2c0 R
05e78900 R
004758a0 R
...

## Slide 6: cache参数
Cache大小
块大小
指令、数据统一或独立cache
映射方式
write back或write through
write allocate或write no allocate
如：8K 直接映射、统一cache、块大小16字节、write back、write allocate

## Slide 7: 输出
指令访问数量
数据访问数量
指令缺失次数
数据缺失次数
从主存中取出的字数量
写入主存的字数量