## Slide 1: 《计算机系统结构》实验
邢建国
2015.3

## Slide 2: 教材&参考书目
John L. Hennessy, ‎David A. Patterson
Computer Architecture，A Quantitative Approach, 5th Edition
David A. Patterson，John L. Hennessy
Computer Organization and Design, Fifth Edition: The Hardware/Software Interface

## Slide 3: 实验二 数字系统设计及4指令处理器实现
实验目的：
1、布尔代数及数字系统
组合逻辑
时序逻辑
2、硬件描述语言VerilogHDL及ModelSim仿真软件
3、4指令处理器及计算机系统设计
实验内容：
1、半加器、全加器
2、计数器
3、4指令处理器

## Slide 4: ModelSim 安装
1、安装ModelSim 6.2
setup.exe
选择 Full Production安装
2、license安装
（1）生成license.dat
（2）设置license环境
我的电脑->属性->高级系统设置->高级->环境变量
添加环境变量，变量名：LM_LICENSE_FILE，变量值：license.dat文件路径

## Slide 5: 布尔代数及数字系统
完全逻辑集：
  定义 可以用来产生所有可能的逻辑函数的基本逻辑函数集合。
  NOT、AND
  NOT、OR
  NOT、AND、OR
  NAND
  NOR

## Slide 6: 布尔代数及数字系统
标准逻辑形式
  标准形式的生成
        SOP
        f = ABC + ABC + ABC + ABC
        POS
        f = (A+B+C)(A+B+C)(A+B+C)(A+B+C)
A B C | f
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 1 1 0 1 0 0 1

## Slide 7: 布尔代数及数字系统
数字逻辑设计步骤
  1.问题的确定
    功能表、布尔表达式…
  2.产生实现逻辑函数的逻辑网络
  3.网络的构造
  4.逻辑电路的测试与验证

## Slide 8: 组合逻辑与时序逻辑
组合逻辑
  输出只与输入相关
  例：2/4译码器

## Slide 9: 组合逻辑与时序逻辑
时序逻辑
  输出不仅取决于输入变量，还与当前系统状态有关
  例 计数器

## Slide 10: 组合逻辑和时序逻辑
时序逻辑
  时钟(clock)
  状态元件

## Slide 11: HDL硬件描述语言简介
HDL语言特征
  既包括高级程序设计语言的形式，也兼顾描述硬件线路连接的具体部件
  通过使用结构级和行为级描述，可以在不同的抽象层次描述设计
  HDL语言是并发的
  HDL语言有时序的概念

## Slide 12: HDL抽象层次（自顶向下设计）
 | 行为领域 | 结构领域 | 物理领域
系统级 | 性能描述 | 部件及它们之间的逻辑连接方式 | 芯片模块电路板和物理划分的子系统
算法级 | I/O应答算法级 | 硬件模块数据结构 | 部件之间的物理连接电路板底盘等
寄存器传输级 | 并行操作寄存器传输、状态表 | 算术运算部件、多路选择器、寄存器总线、微定序器、微存储器之间的物理连接方式 | 芯片宏单元
逻辑级 | 用布尔方程叙述 | 门电路触发器锁存器 | 标准单元布图
电路级 | 微分方程表达 | 晶体管电阻电容电感元件 | 晶体管布图

## Slide 13: 数字系统实现
门级
门级
电路级
器件级

## Slide 14: HDL硬件描述语言简介
HDL设计流程（自顶向下设计）
总体方案
设计编程
软件仿真
网表
综合
硬件仿真
最后根据网表和某种工艺的器件自动生成具体电路，及该工艺下的电路延时模型。经仿真验证无误后，用于制造ASIC芯片或写入PLD、FPGA中

## Slide 15: DL硬件描述语言简介
Verilog HDL vs. VHDL
  Verilog HDL推出时间早（1983），资源丰富
  Verilog HDL容易掌握
  Verilog HDL适合于算法级(Algorithem)、寄存器传输级(RTL)、逻辑级(Logic)、门级(Gate)的设计
  VHDL适合于系统级设计

## Slide 16: 组合逻辑——MUX2-1多路器（结构描述）
//mux2_1.v 多路器, 结构描述
  module mux2_1(out,a,b,sel);
  input a,b,sel;
  output out;
  wire sel_,x1,x2;
  not n1(sel_,sel);
  and a1(x1,a,sel_);
  and a2(x2,b,sel);
  or o1(out,a,b);
  endmodule

## Slide 17: 组合逻辑——MUX2-1多路器（行为描述）
//mux2_1.v 多路器, 结构描述
  module mux2_1_1(out,a,b,sel);
  input a,b,sel;
  output out;
  always @(a,b,sel)
  begin
  if(sel == 0)
  out = a;
  else
  out = b;
  end
  endmodule

## Slide 18: 时序逻辑：8位计数器
//mux2_1.v 多路器, 结构描述
  module counter8(reset,clk,out);
  input reset,clk;
  output out;
  reg[[7:0] d;
  assign out = (d == 8'd0)?1:0;
  always @(posedge clk)
  begin
  if(reset == 1)
  d = 8'b0000_0000;
  else if(clk)
  d = d + 1;
  end
  endmodule

## Slide 19: 1位半加器实现
输入：a，b
输出：sum，carry
真值表：
a b sum carry
0 0 0 0
1 0 1 0
0 1 1 0
1 1 0 1
sum = a * (~b) + (~a) * b
carry = a * b

## Slide 20: 1位全加器实现
输入：a，b，cin
输出：sum，cout
行为：
{cout,sum} = a + b + cin

## Slide 21: 4位全加器实现
输入：a[3:0]，b[3:0]
输出：sum[3:0]，carry

## Slide 22: CPU设计
Computer
算术逻辑单元
控制单元
CPU内部互联
寄存器
CPU
I/O
Memory
System
Bus
CPU

## Slide 23: 计算机组成

## Slide 24: CPU

## Slide 25: 指令的执行

## Slide 26: 指令的执行

## Slide 27: 一个简单CPU设计

## Slide 28: 指令集
指令格式：opcode（2）＋addr（6）

## Slide 29: 寄存器组织
累加器（AC）
  提供add、and操作的一个操作数
  存放add、and操作的结果
用户不可见寄存器
  地址寄存器（AR）
    6bit，提供访问存储器单元地址
  程序计数器（PC）
    6bit，存放下一条指令在存储器单元中的地址
  数据寄存器（DR）
    8bit，存放从访问存储器单元的内容
  指令寄存器（IR）
    2bit，存放当前取出的指令的操作码部分

## Slide 30: 指令的执行

## Slide 31: 取指(fetch)
FETCH1: AR PC
FETCH2: DR M，PC  PC＋1
FECTH3: IR DR[7..6]，AR  DR[5..0]

## Slide 32: 执行(execute)
ADD1: DR M
ADD2: AC AC ＋ DR
AND1: DR M
AND2: AC AC ^ DR
INC1: AC AC + 1
JMP1: PC DR[5..0]

## Slide 33
AR: ARPC; ARDR[5..0]
PC: PCPC+1; PCDR[5..0]
DR: DRM
IR: IRDR [7..6]
AC: ACAC+DR; ACAC^ DR; AC AC+1

## Slide 34: 数据通道
寄存器、ALU以及存储器之间的连接
  直接连接
  总线连接

## Slide 35: D触发器

## Slide 36: 2种连接方式
XY

## Slide 37: 2种连接方式
a: XY

## Slide 38: 直接连接
j: MA
o:AY
h:RM
n:YR,MR

## Slide 39: 总线连接
j: MA
o:AY
h:RM
n:YR,MR

## Slide 40: CPU数据通道
AR只向存储器提供数据
IR不向其他单元提供数据
AC不向其他单元提供数据
AC需保存ALU运算结果
8bit BUS

## Slide 41: 数据通道简化
AR只向存储器提供数据
IR不向其他单元提供数据
AC不向其他单元提供数据
AC需保存ALU运算结果
8bit BUS

## Slide 42: ALU单元设计

## Slide 43: 控制器设计

## Slide 44: 用计数器表示的9种状态

## Slide 45: 控制器设计

## Slide 46: 控制器设计

## Slide 47: 控制信号
PCLOAD = JMP1
PCINC = FETCH2
DRLOAD = FETCH1 v ADD1 v AND1
ACLOAD = ADD2 v AND2
ACINC = INC1
IRLOAD = FETCH3
MEMBUS = FETCH2 v ADD1 v AND1
PCBUS = FETCH1
READ = FETCH2 v ADD1 v AND1

## Slide 48: 控制信号生成

## Slide 49: 控制器设计方法
硬布线法
微程序法

## Slide 50: 设计验证
程序
  内存地址：指令/数据
  000000：ADD 4 ;00 000100 04H
  000001：AND 5 ;01 000101 15H
  000002：INC ;11 000000 C0H
  000003：JMP 0 ;10 000000 80H
  000004：27H ;00 100111 27H
  000005：39H ;00 111001 39H

## Slide 51: 程序的执行
ADD 4:
  FETCH1->FETCH2-> FETCH3->ADD1->ADD2
AND 5:
  FETCH1->FETCH2-> FETCH3->AND1->AND2
INC:
  FETCH1->FETCH2-> FETCH3->INC1
JMP 0:
  FETCH1->FETCH2-> FETCH3->JMP1