## Slide 1
《计算机系统结构》实验
邢建国
2015.3

## Slide 2
教材&参考书目
John L. Hennessy, ‎David A. Patterson
Computer Architecture，A Quantitative Approach, 5th Edition
David A. Patterson，John L. Hennessy
Computer Organization and Design, Fifth Edition: The Hardware/Software Interface

## Slide 3
实验四 线程级并行（II）
实验目的：
1、了解MPI并行编程基本原理
2、了解和掌握Ubuntu下MPICH2的安装及使用
实验内容：
1、配置虚拟机，安装MPICH2
2、利用MPICH2来编程计算PI

## Slide 4
MPI及MPICH
MPI
  Message Passing Interface
  库
  采用多进程来实现并行。即将同样的程序拷贝给所有的处理器去执行。
  没有冗余容错机制。
  唯一提供的就是进程间的通信。
  由于其灵活性很大，所以可以写出能发挥出硬件最大性能的程序。

## Slide 5
2、MPI及MPICH
MPI实现
  MPICH
  OpenMPI

## Slide 6
2、Ubuntu/Linux下MPICH配置
安装
  sudo apt-get install libmpich2-dev
编译
  mpicc -o test test.c
执行
  mpirun -n 4 ./test

## Slide 7
Windows 下MPICH安装
MPICH下载
  http://www.mpich.org/static/tarballs/1.4.1p1/mpich2-1.4.1p1-win-ia32.msi
安装
注册（每台计算机都要进行）
  将先前在每台计算机上申请的账号与密码注册到MPICH 中去，以便MPICH在网络环境中访问每台主机。
  方法：运行“C:/Program Files/MPICH/mpd/bin/MPIRegister.exe”，输入账号及密码，完成注册。
  用户名和密码必须是有管理员权限的密码，否则在运行该软件的时候将会出错。

## Slide 8
Windows 下MPICH安装
VS 2008配置
  增加mpi的Include及lib目录
  连接库-lmpi

## Slide 9
2、MPI hello world
Mpi.h
MPI_init()和MPI_Finalize()

## Slide 10
2、MPI hello world
运行
  Mpiexec
  Wmpiexec

## Slide 11
2、MPI 函数
获取进程数量及进程id（rank）
时间

## Slide 12
2、MPI 通信
阻塞式通信
  MPI_Send
  MPI_Recv

## Slide 13
2、MPI 通信
阻塞式通信
  MPI_Send
  MPI_Recv

## Slide 14
2、MPI 通信
阻塞式通信
  MPI_Send
  MPI_Recv

## Slide 15
2、MPI 通信
非阻塞式通信
  MPI_Isend
  MPI_Irecv

## Slide 16
2、MPI 通信
非阻塞式通信
  MPI_Isend
  MPI_Irecv

## Slide 17
2、MPI 通信
Collective通信
  集合通信指的是包含在同一个communicator下的全部processor的通信。
    Synchronization：强制所有processor都到达同步点。
    Data Movement：数据交换，有broadcast，scaater，gather等。
    Reductions：规约，将所有processor中的数据进行统计值计算。

## Slide 18
2、MPI 通信
Collective通信

## Slide 19
2、计算pi