## Slide 1: 《计算机系统结构》实验
邢建国
2015.3

## Slide 2: 教材&参考书目
John L. Hennessy, ‎David A. Patterson
Computer Architecture，A Quantitative Approach, 5th Edition
David A. Patterson，John L. Hennessy
Computer Organization and Design, Fifth Edition: The Hardware/Software Interface

## Slide 3: 实验三 流水线及指令调度
实验目的：
1、了解流水线基本原理和性能
2、了解流水线冲突及其解决：数据冲突（RAW）、分支冲突、延迟转移、分支预测
3、了解静态指令调度（循环展开）和动态指令调度（Tomasulo算法）
实验内容：
1、熟悉WinMIPS64模拟器的使用，编写程序观测数据冲突、分支冲突的发生
2、利用WinMIPS64模拟器分析Forwarding、分支预测等技术
3、利用WinMIPS64模拟器分析循环展开技术（loop unrolling）
4、利用Tomasulo算法模拟器分析动态指令调度技术

## Slide 4: 实验三 流水线及指令调度
1、在WinMIPS64输入以下代码，观测数据冲突及如何解决（P.465)

## Slide 5: 实验三 流水线及指令调度
2、在WinMIPS64输入以下代码，观测Load指令引起的Stall及如何解决（P.467)

## Slide 6: 实验三 流水线及指令调度
3、在WinMIPS64输入以下代码，观测长流水线中的RAW冲突（P.493)

## Slide 7: 实验三 流水线及指令调度
4、在WinMIPS64输入以下代码，观测长流水线中的WAW冲突（P.494)

## Slide 8: 实验三 流水线及指令调度
5、在WinMIPS64测试以下代码
P.184 3.2
P.185 3.7
P.187 3.11
P.512 C.1

## Slide 9: 实验三 流水线及指令调度
6、利用Tomasulo算法模拟器观察下列代码执行情况
L.D F6 0 R2
L.D F2 0 R3
MUL.D F0 F2 F4
SUB.D F8 F2 F6
DIV.D F10 F0 F6
ADD.D F6 F8 F2

## Slide 10: 实验三 流水线及指令调度
参考资料：
Haze CPU模拟器
流水线动态调度（记分牌算法，Tomasulo算法）
http://www.icsa.informatics.ed.ac.uk/research/groups/hase/javahase/app-list.html